## Slide 1: 计算机体系结构实验
沈 立
2020.06.17

## Slide 2: RISC-V
一套全面的开源指令集
  可以免费使用
  可进行自由扩展
  拥有大量的资源
    文档
    模拟器
    HDL源代码
    编译器
    软件
    ……
按字节寻址，小端格式（与x86一样）

## Slide 3: RISC-V有不同的子集
I: 基础整型ISA（分32位版与64位版, RV32I, RV64I）
  任何RISC-V处理器必须支持的
M: 标准乘除指令扩展，添加了整数乘除指令
A：标准原子指令扩展，添加了不同处理器间的同步支持
F：标准单精度浮点扩展
  浮点寄存器
  单精度计算指令
  单精度load/store
D：标准双精度浮点扩展
G： IMFAD的合辑，可构成一般的编译器输出目标
其他扩展：
  如Q（四精度扩展）、C(压缩整型指令） …

## Slide 4: RV的其他特征
体系结构状态
  31个32位通用寄存器
  x1-x31 （x0: 常量0）
  并没return address link register
    但软件一般使用x1来存储返回地址
  PC 寄存器
    存储当前指令的地址

## Slide 5: RISC-V的指令格式
四大类基本指令格式
  所有的立即数的最高位全在31位上，从而简化符号扩展逻辑

## Slide 6: 指令举例：RV32I中的13条指令
R型指令
I型指令
S型指令
U型指令

## Slide 7: 指令说明
ADD/SUB rd, rs1, rs2
  寄存器rs1加/减rs2，结果置于rd中。忽略溢出结果
OR/AND rd, rs1, rs2
  寄存器rs1按位或/与rs2，结果置于rd中
SLT rd, rs1, rs2
  如果 rs1 < rs2，则置rd为1，否则置为0
ORI/ANDI rd, rs1, imm12
  将imm12按符号扩展到32位，然后按位或/与rs1，结果置于rd中

## Slide 8: 指令说明
LW rd, imm12(rs1)
  将imm12按符号扩展到32位，与rs1求和
  将求和结果对应的内存地址保存的32位数取出置于rd中
SW rs2, imm12(rs1)
  将imm12按符号扩展到32位，与rs1求和
  将rs2的值保存到求和结果对应的内存地址中
LUI rd, imm20
  将imm20置于rd的高20位，rd的低12位置为0

## Slide 9: 指令说明
BEQ rs1, rs2, imm12
  如果rs1与rs2相等，则跳转到目标地址
    当前指令的PC + imm12 x 2
JALR rd, rs1, imm12
  将(当前指令的PC+4)置于rd中
  rs1+ imm12 ->sum，将sum最低位置0; 将PC置为sum
JAL rd, imm20
  将当前指令的PC+4置于rd中
  当前指令的PC + imm20 x 2 ->sum; 将PC置为sum
注：在执行加法之前，上述指令的立即数均先符号扩展到32位

## Slide 10: 设计方法
硬件描述语言：Verilog、VHDL
敏捷硬件设计语言：CHISEL

## Slide 11: 要求——分组和确认方式
2-3人/组
6月18日 22:00之前 发送小组成员名单至lishen@nudt.edu.cn
  主题：2020年计算机体系结构实验
  内容：
    1. 小组成员
    2. 组长/联系人及联系方式

## Slide 12: 要求
设计并实现一个流水线RV处理器核
  支持完整的RVI32指令集和至少10条扩展指令（自定）
    指令集和编码方案，Deadline：6.23
  流水线不少于5级，支持Data Forwarding
    完成指定的测试程序，提交报告、源代码和模拟结果，Deadline：6.30
  支持分支预测（BPB和BTB二选一）
    完成指定的测试程序，提交报告、源代码和模拟结果，Deadline：7.7
  支持动态指令调度（记分牌和Tomasolu算法二选一）
    完成指定的测试程序，提交报告、源代码和模拟结果，Deadline，7.21